矿用磁力偶合器补充安全技术要求

（试行）

- 范围

本技术要求规定了矿用磁力偶合器的产品分类，并根据煤矿井下特点补充了磁力偶合器的安全技术要求等内容。

本技术要求适用于矿用磁力偶合器的安全标志审核发放。

- 产品名称与分类

2.1 产品名称

矿用磁力偶合器。

2.2 产品分类

矿用限矩型磁力偶合器和矿用调速型磁力偶合器。

- 技术要求

除符合相关产品标准外，还应满足以下补充安全要求：

3.1可采用隔爆或非隔爆两种型式，但均应配备防护罩，IP等级不低于IP20。

3.2 严禁外壳（含防护罩）及散热片采用铝等轻金属材质。

3.3 应明确永磁体与导磁体的气隙，并采取措施防止金属颗粒物从气隙中穿过。

3.4 产品使用中，应确保机座或防护罩等可靠接地。

3.5 对于矿用限矩型磁力偶合器，还应满足以下要求：

（1）在额定工况和出现最大滑差时的表面最高温度不超过150℃。

（2）应具备机械保护，以及温度或滑差超限保护。当机械保护动作时，永磁体和导磁体应可靠脱开；当温度异常或堵转时，应能立即切断电机电源，并保证永磁体和导磁体可靠脱开。

3.6 对于矿用调速型磁力偶合器，还应满足以下要求：

（1）在额定工况和出现最大滑差时，永磁体和导磁体之间在最小气隙状态下表面温度不超过150℃。

（2）应具有温度和滑差超限保护装置。保护装置相互独立，且应有不同的执行机构；当温度异常或堵转时，应能立即切断电机电源，同时永磁体和导磁体应可靠脱开。

4. 其它

4.1 产品设计计算书中应明确磁力偶合器永磁体安装和连接轴等旋转体结构强度计算。

4.2产品说明书应明确产品适用条件。鉴于产品的特殊性，先在条件简单、安全性较高的地点试用，逐步推广使用范围。