附件3

### 煤矿许用数码电子雷管、煤矿许用数码电子雷管发爆器

### 安全标志管理方案

### （试行）

根据国家安全监管总局《关于加强矿用新产品安全标志管理的通知》（安监总厅规划〔2011〕148号）精神、《矿用新产品安全标志管理实施规则》，结合煤矿许用数码电子雷管（以下简称数码电子雷管）、煤矿许用数码电子雷管发爆器（以下简称发爆器）的特点，制订本方案。

1 适用范围

数码电子雷管、发爆器的安全标志审核发放工作。

2 认证模式

按新产品认证模式Ⅱ进行认证，即：技术审查+产品检验＋现场评审，发放有效期1年的新产品工业性试验证书。

3 产品认证技术要求

《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》。

4 认证申请

4.1申请人

申请人应为从事数码电子雷管、发爆器研发，能够承担产品主体责任的法人机构，并满足以下要求：

（1）注册资本不少于500万元；

（2）企业法人营业执照应在有效期内，所生产产品应在营业执照经营范围内；数码电子雷管生产企业应具有《民用爆炸物品生产许可证》；

（3）应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件；

（4） 应具有至少5名大专以上学历、获得（化工、机电类）中级及以上专业技术职称的在册技术人员，从事相关工作年限应不少于5年；

（5）具备《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》中规定的出厂检验能力；

（6）应具有较完善的质量管理体系，并且通过质量管理体系认证。

4.2 申请材料

4.2.1 申请人基本信息及申请产品登记表

应提交申请人基本信息及申请产品登记表。申请人基本信息详见矿用产品安全标志申办平台的相关说明，已有安全标志网站正式会员账户的申请人可不提供。

4.2.2 产品技术文件

4.2.2.1 产品技术条件

申请人应提交产品技术条件。技术条件应符合GB/T 1.1以及《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》的相关要求。

4.2.2.2 产品主要零（元）部件及重要原材料明细表

申请人应根据产品实际组成，提交申办产品主要零（元）部件及重要原材料明细表（参见表1、表2），并将产品的零（元）部件及重要原材料全部纳入受控管理，以确保产品安全性能。

表1 数码电子雷管主要零（元）部件及重要原材料明细表

| 序号 | 零部件（材料）名称 | 规格型号（材质） | 生产单位 | 安标编号（或其它认证编号） | 有效期 | 受控类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猛炸药 | √ | √ |  |  | D |
| 2 | 消焰剂 | √ | √ |  |  | D |
| 3 | 起爆药 | √ | √ |  |  | D |
| 4 | 电引火药头 | √ | √ |  |  | D |
| 5 | 数码芯片 | √ | √ |  |  | C |
| 6 | 管壳 | √ | √ |  |  | D |

表2 发爆器主要零（元）部件及重要原材料明细表

| 序号 | 零部件（材料）名称 | 规格型号（材质） | 生产单位 | 安标编号（或其它认证编号） | 有效期 | 受控类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组 | √ | √ | √ |  | C/D |
| 2 | 防护外壳 | √ | √ |  |  | C |
| 3 | 显示器 | √ | √ |  |  | D |
| 注：锂电池、容量大于10Ah的镍氢电池，受控类别为“C”，其他类型电池为“D”。 |

4.2.2.3 产品使用说明书

按GB/T 9969规定编写。至少应包含以下内容：

（1）产品执行标准、产品型号（规格）及含义；

（2）产品用途和适用范围（必要时包括不适用范围）；

（3）使用环境条件、工作条件；

（4）产品型式（防爆型式、防爆标志等）；

（5）安全警示；

数码电子雷管至少应包括：“必须按照《煤矿安全规程》及GB 6722《爆破安全规程》规定的方法进行爆破操作”、“每一种系列的数码电子雷管产品，应与其专用的起爆器配套使用”、 “贮存、运输、现场安装（装填炮孔）、临时放置等尚未与起爆器连接时，电子延期模块内部不应有电荷贮存和积蓄”等。

发爆器的警示语句至少应包括：“必须按照《煤矿安全规程》及GB 6722《爆破安全规程》规定的方法进行爆破操作”、“在爆炸性环境中严禁打开”、“使用和维修时，在爆炸性环境中严禁拆卸电池或电池组”、“严禁使用说明书规定外的电池”等。

对于具有本安部分的产品还应包括：“不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号”、“严禁与说明书规定外的数码电子雷管配套使用”、“本安产品不得随意与其它未经防爆关联审查确认的设备连接”等。

（6）主要结构特征、工作原理；

（7）性能（技术指标和功能）；

（8）安装、接线、调整、使用和维护须知；

（9）运输、贮存条件；

（10）厂名、厂址、电话及产品使用说明书出版日期。

4.2.3 许可证明

数码电子雷管生产企业应取得国家相应的工业数码电子雷管生产许可资质。

4.2.4申请产品信息

申请时应注明申请的产品规格，申请数码电子雷管工业性试验安全标志证书的总量不应超过申请人年生产能力的16%。

上述文件资料应通过安全标志申办平台（www.aqbz.org）提交。

5 初审、受理

安标国家中心接到矿用新产品安全标志申请后，在5个工作日内完成对申请材料的初审，符合要求的，与申请人签订认证合同，申请人交付申请费后予以受理；不符合要求的，应进行整改。

6 技术审查

依据《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》，对申办产品的技术文件实施技术审查，出具技术审查报告。

7 安全性能检验

7.1 检验原则

申请人按GB/T 10111规定的方法从出厂检验合格的产品中随机抽取所需数量的样品。数码电子雷管不少于1720发，电子延期模块按每台发爆器的最大起爆发数抽取，与延期模块连接点火药头至少10个，该样品需特殊制备，其表面无点火药，但需含有桥丝。发爆器不少于2台。

7.2 检验方式

委托具备相关资质的检测检验机构实施检验，检验样品由申请人送样。

7.3 检验依据

《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》及产品技术条件。

8 现场评审

安标国家中心组织评审员和相关专家实施现场评审，评审依据为《煤矿用爆破器材安全标志现场评审准则（试行）》及《煤矿用发爆器安全标志现场评审准则（试行）》。

9 认证结果评价和批准

安标国家中心根据技术审查报告、产品检验报告、现场评审报告进行综合审查，符合安全标志发放条件的，向申请人发放有效期为1年的工业性试验安全标志证书。数码电子雷管安标证书中备注 “工业性试验量不超过xx万发，应与xx型煤矿许用数码电子雷管发爆器（安标证号）配套使用”，数码电子雷管工业性试验量=申请人年生产能力×16%（万发）；发爆器安标证书中备注“应与xx型煤矿许用数码电子雷管（安标证号）配套使用”。

10 认证时限

按《矿用新产品安全标志管理实施规则》的有关规定执行。

11 持证要求

持证人应遵循以下要求：

（1）在进行工业性试验之前，数码电子雷管、发爆器的生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施，并报工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案；

（2）产品在矿井下进行工业性试验时，持证人应向安标国家中心备案。备案内容包括试验矿井名称，产品名称、规格型号、数量、出厂编号及安全标志编号等；

（3）工业性试验中发现安全问题，或《煤矿许用数码电子雷管安全技术要求（试行）》、《煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求（试行）》存在不尽完善、合理之处时，及时通告安标国家中心。

12 其它

（1）产品工业性试验安全标志证书有效期届满再次申请时，按照矿用新产品安全标志管理有关规定，经评估决定按新产品认证模式Ⅲ或常规产品申办程序进行认证。

（2）数码电子雷管、发爆器应分别办理安全标志，且不得擅自更改数码电子雷管与发爆器之间配接关系。