煤矿斜井（巷）用卡轨乘人装置安全标志管理方案

（试行）

根据矿用产品安全标志管理有关规定，依据煤矿斜井（巷）用卡轨乘人装置的技术特点及专家专题论证意见，制订本方案。

一、斜井（巷）用卡轨乘人装置安标审核发放执行《新产品审核发放实施规则》（ABGZ-MK-06-2017-01），按新产品审核发放模式Ⅰ进行，即：技术评估+产品检验。参照执行《人车审核发放实施规则》（ABGZ-MK-CDA-2017-01）。

二、提交的产品技术文件除应满足上述审核发放实施规则的要求外，还应符合以下专项要求：

1．名称、型号：

名称：煤矿斜井（巷）用卡轨乘人装置

型号：

2．产品执行标准应包括：GB 21011-2007 《矿用人车安全要求》、MT/T 388-2007 《矿用人车技术条件》《煤矿斜井（巷）用卡轨乘人装置安全技术要求（试行）》。

3．产品图纸应包括车辆组列总图，制动车图、乘人车图，卡轨装置、制动装置、连接装置、限速装置部件图，拉杆、销轴、制动块、弹簧零件图，电气系统图、液压系统图。

4．产品使用说明书中应明确常规检查、周检、月检、年检的要求和方法，以及安全警示语句。

三、申请同一规格型号的产品进行工业性试验时数量不得超过3台。对申请的同一规格型号的产品，经一致性核实确认后，随机抽取1台（需包含头车、尾车）实施检验。

四、经履行合格评定程序符合安全标志发放条件的产品，发放注明产品编号、数量、试验地点的新产品工业性试验安全标志证书，备注栏中注明：使用轨型不得低于30kg/m，巷道倾角不大于28°，严禁在采（盘）区和矿井回风巷使用。

五、产品进行工业性试验时，严格执行《国家安全监管总局关于加强矿用新产品安全标志管理的通知》（安监总厅规划〔2011〕148号）的规定；工业性试验周期不少于3～6个月；完成工业性试验并通过新产品安全适用性鉴定后，可按新产品审核发放模式II申办新产品安全标志。