附件1

矿用链臂切顶机安全技术要求

（试行）

根据研制单位研究、试验成果及相关标准规定，结合煤矿特殊安全要求，通过组织专家专题论证、征求各方意见、建议，制定矿用链臂切顶机（以下简称切顶机）安全技术要求，在矿用产品安全标志审核发放中试行。

一、技术要求

切顶机除满足GB 3836、MT/T 238.3、《煤矿安全规程》等要求外，还应满足以下要求：

1.链臂锯应配置甲烷传感器，保证实时监测甲烷浓度。

2.链臂锯应配置响应时间短、抗干扰能力强的温度传感器，保证准确监测切割部位温度。

3.链臂锯应设置多处出水口，保证喷水范围覆盖整个链臂锯，达到降温、灭火花效果。水路系统应配置压力传感器、流量传感器。

4.链臂锯应设置多处出风口，出风口喷风时应形成由里向外的风流，保证喷射范围覆盖整个链臂锯，达到稀释瓦斯效果。风路系统应配置压力传感器、流量传感器。

5.应具备直线切割定位功能，确保链臂锯切割、退刀过程中无卡阻现象。

6.应选配高燃点润滑剂，确保链臂锯在切割过程中不引起润滑剂燃烧。

7.应具备温度闭锁、瓦斯电闭锁、风电闭锁、断水保护功能，能实现超限停机。

8.配套电气设备的保护级别应与设备的使用工况相匹配。

9.链臂锯长度设计应考虑煤矿顶板岩层实际厚度。

二、试验要求

切顶机除按GB 3836、MT/T 238.3、《煤矿安全规程》要求进行试验外，还应满足以下要求：

1.地面试验：应测试切割砂岩时的温度变化情况、降温、灭火花效果，风压、风量、水压、水量的稳定供给情况，以及防止润滑剂燃烧的效果等。

2.井下工业性试验：应测试切割顶板时温度变化情况、降温、灭火花效果，风压、风量、水压、水量的稳定供给情况，以及割缝内瓦斯稀释效果等。

三、使用要求及建议

1.切顶机在切割顶板前，巷道支护应有合理补强方案，保证支护安全。

2.顶板切割垮落块度可能大于爆破垮落块度，应考虑隔墙形成的完整性和对采空区漏风状况的影响。

3.顶板切割后形成大面积割缝，易积聚瓦斯，建议及时封闭。

4.工作底板的承压强度应大于切顶机履带的接地比压。